УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Совета по энергосбережению

Ярославской области от 06 апреля 2010г.

Заместитель председателя

Совета по энергосбережению

Ярославской области

_____________А.В. Епанешников

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по определению состава работ, применяемых приборов и оборудования при установке приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах Ярославской области.

Настоящие методические рекомендации содержат общие требования по определению состава работ и применяемых типов приборов и оборудования при установке приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах Ярославской области с учетом требований, установленных техническими регламентами и Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Сводами Правил, действующими нормами СНиПов и ГОСТов и иными нормативными правовыми актами.

#### Настоящие методические рекомендации предназначены для применения органами исполнительной власти и местного самоуправления Ярославской области при реализации мероприятий  по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области и мероприятий по повышению энергоэффективности в социальной сфере, входящих в состав областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и на перспективу до 2015 года, а также региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов, в части установки приборов учета при выполнении требований 185-ФЗ и  261-ФЗ.

#### Для разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) на реконструкцию узла учета электроэнергии, теплового учета и установку приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии заказчик работ должен подготовить:

- акты осмотра и проверки состояния (испытания) существующих узлов, приборов учета, инженерных коммуникаций, и иного оборудования;

- технические условия на установку приборов учета и регулирования;

- техническое задание на разработку ПСД.

В целях обеспечения надежности и безопасности работы реконструируемых систем теплоснабжения объектов необходимо учесть ряд общих требований по установке приборов учета тепловой энергии, не зависимо от схемы теплоснабжения (открытая, закрытая).

1. Устройство (реконструкция) теплового узла должна проводиться с установкой приборов учета тепловой энергии и обязательной установкой устройств регулирования.

При этом, согласно пункту 6.1.2. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» «теплоснабжение здания следует проектировать, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) при любом расходе теплоты зданием».

2. Применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, согласно «Номенклатуре продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация». Теплосчетчик должен быть включен в Государственный реестр средств измерения РФ и иметь свидетельство о поверке, как прибор или комплект приборов.

3. В целях обеспечения эффективной работы автоматики, реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) должна проводиться совместно с наладкой гидравлических режимов внутренних систем отопления.

При модернизации пунктов коммерческого учета электроэнергии необходимо приводить в соответствие весь комплекс учета  (измерительные трансформаторы и счетчики) в соответствии с требованиями учета для розничного рынка.

4. Тепловой пункт и узел учета элетроэнергии должен быть оснащен оборудованием, обеспечивающем возможность передачи данных счетчика на диспетчерский пункт, а так же передачу сигналов о прекращении электропитания приборов, несанкционированном доступе к узлу или попытке фальсификации его показателей.

5. Проектирование и последующий монтаж оборудования должен осуществляться лицензированными проектными и монтажными организациями, в строгом соответствие с требованиями технических условий, выданных энергоснабжающими организациями, нормативных документов и документации производителя оборудования.

6. Монтажной организацией при сдаче ИТП в эксплуатацию должны предоставляться подробные инструкции по эксплуатации и паспорта на приборы учета и регулирования на русском языке. В условиях контракта для Исполнителя должно быть включено обучение персонала заказчика (за счет средств Исполнителя) и возможность получения бесплатных консультаций по возможным неисправностям оборудования.

7. При решении вопроса о  применении оборудования тех или иных производителей необходимо учитывать следующее:

- ограничение моделей и типов применяемых приборов и проведение единой технической политики. На объектах социальной сферы Ярославской области в 2008-2009 годах был установлен ряд тепловых счетчиков, производства предприятий Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги. По итогам анализа работы и заключения специалистов и эксплуатирующих организаций, определены тепловые счетчики электромагнитного типа и сформирован следующий перечень рекомендуемых производителей оборудования по учету и регулированию тепловой энергии: ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург, ЗАО «НПФ «Теплоком» г. Санкт-Петербург, ЗАО «Данфосс», ЗАО «НПФ «Логика», ООО «Интелприбор». По учету электрической энергии счетчики типа МТ83х, МТ37х, МЕ37х производства компании «ISKRAEMECO» (Словения), «Нейрон» производства ООО «Систел Автоматизация», Матрица NP51x, NP52x, NP54x и других производителей с аналогичными характеристиками. Конкретные марки оборудования и приборов определяются проектной организацией на основании технических условий, выданных энергоснабжающей организацией.

- при выборе модели приборов учета  и регулирования необходимо учитывать их соответствие требованиям энергоснабжающей организации, удобство использования и эффективность программного обеспечения, возможность и стоимость дальнейшего сервисного обслуживания. Основные схемы и стоимость узлов учета и регулирования тепловой энергии и теплоносителя даны в Приложении №1.

8. В состав затрат по модернизации узлов и регулирования коммунальных ресурсов должны быть включены затраты на экспертизу проекта и технический надзор.

Данные работы на территории Ярославской области будут выполняться силами НКО «Фонд «Энергоэффективность», либо иных организаций, при условии проверки их технических и организационных возможностей.

9. Выбор проектной и монтажной организаций, закупка оборудования, заключение государственных и муниципальных контрактов производится в соответствие с Федеральным законом № 94-ФЗ.

10. При выборе оборудования рекомендуется применение  оборудования с высокой степенью заводской готовности.

11.  С целью типизации применяемых схем, ускорения выполнения проектных работ и снижения затрат на проектирование использовать  типовые проекты тепловых пунктов, подготовленные НКО Фонд «Энергоэффективность» (варианты представлены в Приложении №1).

В состав проекта должны входить:

а). Рабочие чертежи в следующем составе:

- Общие данные, пояснительная записка к каждому разделу проекта;

- Принципиальная схема учета;

- Принципиальная тепломеханическая схема теплового пункта с УАКУ (узел автоматизированного коммерческого учета);

- Тепломеханический чертеж ИТП с указанием монтажных размеров и привязок;

- Спецификация на проектируемые приборы, оборудование и арматуру;

- Паспорт ИТП;

- Форма журнала учета тепловой энергии.

б). Смета на реконструкцию теплового пункта в связи с установкой узла автоматизированного коммерческого учета.

При разработке смет на реконструкцию теплового пункта брать за основу коэффициенты и расценки, примененные в типовых  сметах, подготовленных НКО Фонд «Энергоэффективность».

Рекомендуемый  состав затрат по установке приборов учета и регулирования  на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах.

| № п/п | Наименование статьи затрат | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда основных рабочих | в соответствии с действующей системой оплаты труда |
| 2 | Эксплуатация машин и механизмов | в соответствии со среднерыночной стоимостью |
| 3 | Стоимость материалов и других ресурсов, включая энергоресурсы на технологические нужды | в соответствии со среднерыночной стоимостью |
| 4 | ИТОГО: прямые затраты | Сумма строк (1+2+3) |
| 5 | Накладные (общеэксплуатационные) расходы | По установленному нормативу, или по расчету от оплаты труда основных рабочих (для определения норм накладных расходов в локальных сметах используются методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве) |
| 6 | Сметная прибыль (внеэксплуатационные) расходы | По установленному нормативу, или по расчету от оплаты труда основных рабочих (Для определения норм сметной прибыли в локальных сметах используются методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве) |
| 7 | ИТОГО: | Сумма строк (4+5+6) |
| 8 | Прочие затраты: - Зимнее удорожание; - Технический надзор; - Проектно-сметные работы; - Затраты на экспертизу. | По установленному в данном регионе нормативу, или по расчету от итога строки 7 |
| 9 | ИТОГО: | Сумма строк 7 + 8 |
| 10 | Непредвиденные расходы | 2% от итога строки 9 |
| 11 | ИТОГО: | Сумма строк 9 + 10 |
| 12 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | Установленный норматив от строки 11 |
| 13 | ВСЕГО по смете: | Сумма строк 11 + 12 |

До вступления в силу технических регламентов подлежат исполнению, в том числе организациями осуществляющими технический контроль и надзор в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, следующие нормативные акты и документы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 (далее — Положение о составе разделов проектной документации);

- Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

- «Положение об организации, проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р), утвержденное Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23 ноября 1988 года № 312;

- «Положение по техническому обследованию жилых зданий» ВСН 57-88(р), утвержденное Приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 06 июля 1988 года № 191 (далее — ВСН 57-88);

- «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р), утвержденные приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 года № 446 (далее ВСН 53-86(р);

- «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов; Нормы проектирования» ВСН 61-89(р), утвержденные приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26 декабря 1989 года № 250;

- «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» ВСН 42-85(р), утвержденные приказом Гражданстроя СССР от 07 мая 1985 года № 135 (в ред. изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 06 мая 1997 года № 17-16);

- «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», утвержденное постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 года № 279;

-  Свод правил «Проектирование тепловых пунктов» СП 41.101-95;

- Свод правил «Проектирование тепловой защиты зданий»» СП 23-101-2004;

- «Правила технической эксплуатации тепловых установок»;

- «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя»;

- ВСН 58-88(р), Госкомархитектуры. Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения;

- ВСН 61-89(р), Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

- «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» МДС 13-1.99, утвержденная постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года;

- «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, утвержденная постановлением Госстроя Российской Федерации от 05 марта 2004 года    № 15/1 ;

- «Указания по применению федеральных единых расценок на ремонтно-строительные работы» МДС 81-38.2004, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 37;

- «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 года № 6;

- «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, утвержденные постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 года № 15;

- «Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы»  ГЭСНр 81-04-2001, утвержденные постановлением Госстроя России от 17 декабря № 77;

- «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ» ГСНр 81-05-01-2001, утвержденный постановлением Госстроя России от 07 мая 2001 года № 46;

- «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСНр 81-05-02-2001, утвержденный постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 года      № 61;

«Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам» на ремонтно-строительные, пусконаладочные, строительные работы и на монтаж оборудования, утвержденные соответственно постановлениями Госстроя Российской Федерации №№ 38, 40, 41и 42 в 2004 году.

РД 34.09.101-94 (с изм. 1 1998) Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

РД 34.09.253  Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений (И 34-70-030-87).

РД 34.11.114-98 Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования.

РД 34.11.333-97  Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии.

РД 34.11.334-97 Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений количества электрической мощности.

Приказ департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15 июля 2009 г. N 52 "О введении в действие постановления правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 24 июня 2009 года N ППр-52-ОДН "Об утверждении Методических рекомендаций по начислению платы за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды и для компенсации потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях в многоквартирных домах, при оборудовании многоквартирного дома коллективными приборами учёта и оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учёта".

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" (с изменениями и дополнениями).

Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.).

Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Письмо Госэнергонадзора РФ от 5 апреля 2002 г. N 32-01-05/105 "О методических указаниях по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок".

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей, утвержденного приказом Минэнерго России от 1 января 1994 г.

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", утвержденного постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003 года N 194.

Правила устройства электроустановок (раздел 7, гл. 7.1.).

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержден постановлением Госстроя Российской Федерации от 23 июня 2003 года    № 109;

- СНиП 31-05-2003 « Общественные здания административного назначения»,  утвержден постановлением Госстроя Российской Федерации от 23 июня 2003 года № 112;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержден постановлением Госстроя Российской Федерации от 19 апреля 2004 года № 70;

- СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утвержден постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 113;

- СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», утвержден постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 114;  - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержден постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 115;  - ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.»;

- ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.»;

- ГОСТ Р 51388-99 «Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51749-2001 «Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической  эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30166-9.5 «Ресурсосбережение. Основные положения».

Приложение №1

к Методическим рекомендациям

по определению состава работ, применяемых

приборов и оборудования при установке

приборов учета и регулирования потребления

коммунальных ресурсов на объектах

социальной сферы и в многоквартирных

домах Ярославской области

Основные схемы и ориентировочная стоимость узлов учета и регулирования тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Наиболее часто применяемые схемы узлов учета и регулирования тепловой энергии и теплоносителя | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двухтрубная с открытой системой ГВС при графике подачи теплоносителя 95-70оС | 281 526,00 руб. |
| 2 | Двухтрубная закрытая при графике подачи теплоносителя 95-70оС | 220 227,00 руб. |
| 3 | Четырехтрубная при графике подачи теплоносителя 95-70оС | 363 938,00 руб. |
| 4 | Двухтрубная насосная с одноступенчатым теплообменником при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 808 436,00 руб. |
| 5 | Двухтрубная элеваторная с открытой системой ГВС при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 328 627,00 руб. |
| 6 | Двухтрубная элеваторная без ГВС при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 249 958,00 руб. |
| 7 | Двухтрубная элеваторная с одноступенчатым теплообменником при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 564 591,00 руб. |
| 8 | Двухтрубная элеваторная с двухступенчатым теплообменником при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 642 248,00 руб. |
| 9 | Двухтрубная насосная с открытой системой ГВС при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 697 469,00 руб. |
| 10 | Двухтрубная насосно-элеваторная с открытой системой ГВС при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 594 155,00 руб. |
| 11 | Двухтрубная насосная с двухступенчатым теплообменником при графике подачи теплоносителя 150о(130о)-70оС | 880 996,00 руб. |

Стоимость проектирования узла коммерческого учета тепла в составе: тепломеханическая часть, автоматизация тепломеханической части – 30160,80руб.

Стоимость проектирования узла коммерческого учета тепла в составе: архитектурно-строительная часть, тепломеханическая часть,автоматизация тепломеханической части, электроснабжение – 57305,52руб.